Реферат

# Кондуктометрический счетчик форменных элементов крови

Ефимов Сергей Николаевич, 2000 г.

Пояснительная записка: 77 листов машинописного текста, рисунков 18, таблиц 24 включая 2 спецификации и 1 перечень элементов к электрической принципиальной схеме, источников 23.

Ключевые слова: кондуктометрический счетчик, кондуктометрический метод, форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, кондуктометрический датчик с капиллярным микроотверстием, электроды, электролит, разведения, двухуровневый дискриминатор, включающий два компаратора, усилитель, делитель импульсов, таймер, управляющее устройство, счетчик, индикатор, источник эталонного напряжения.

Объект разработки: объектом разработки данного дипломного проекта является кондуктометрический счетчик форменных элементов крови, обеспечивающий подсчет форменных элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а именно электронной части этого прибора.

Цель проекта: целью настоящего дипломного проекта является разработка электронной части прибора, обеспечивающего подсчет биологических клеток крови, для использования данного прибора в практике широкой сети клинико-диагностических лабораторий.

Результат разработки: в данном дипломном проекте разработан кондуктометрический счетчик форменных элементов крови, который предназначен для подсчета эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других микрочастиц при соответствующей настройке прибора в ручном режиме. Таким образом, разработанный прибор может использоваться в широкой сети клинико-диагностических медицинских лабораторий. Наличие ручного режима позволяет использовать прибор для научно-исследовательских работ. Разработанный прибор обладает универсальностью, так как имеет много режимов подсчета.

В результате разработки прибора был выбран метод подсчета форменных элементов крови, также был выбран, спроектирован и рассчитан кондуктометрический датчик для данного прибора. Далее была спроектирована и рассчитана электронная схема кондуктометрического счетчика, использованная при этом соответствующая современная элементная база обеспечила высокую точность и стабильность работы прибора, короткое время подсчета форменных элементов крови, что также обеспечивается выбором датчика и конструкцией прибора, схемами включения электронных компонентов.

После проделанной работы получился простой в обращении, высокопроизводительный, надежный, сравнительно небольшой по габаритам и массе прибор, отвечающий современным требованиям к медицинской технике.

Реферат

## Огнева  Полина  Геннадьевна

### Тема: влияние размеров эритроцитов на результаты пульсоксиметрических измерений

Ключевые слова:

- пульсоксиметр

- дискретность частиц

- спектрофотометрия

- оксигемометр

- поглощение

- сатурация

- диаметр эритроцитов

- длина волны

- оптическая плотность

- эритроцит

- кровь

- раствор

- взвесь

Пояснительная записка:

- страниц – 83

- рисунков – 11

- приложений – 1

В дипломной работе проведено исследование влияния эффекта дискретности эритроцитов на результаты спектрофотометрического определения концентрации гемоглобина в крови. Показано, что изученный эффект должен вносить заметный вклад в результаты неинвазивного спектрофотометрирования крови, полученные, в частности, с помощью неинвазивных пульсоксиметров.  Даны рекомендации по использованию результатов исследования в целях уменьшения погрешности измерения методами неиивазивной пульсоксиметрии.